## Slide 1: Présentation de la solution technique Chaudière CD + kit PV

## Slide 2
Contexte Réglementaire
Descriptif de la solution technique
Offres Fabricants et Démarche ErDF
Etude de cas
Synthèse

## Slide 3: Exigences Réglementaires
3 Exigences de résultats
BBiomax
Cepmax
Tic ref
Des Exigences de moyens
H1a
Bbiomax= 72
H1a
Cep max MI=60
Comptage
EnR ou équivalent
Ponts thermiques
- Ratio global <0.28
- Pt therm Plancher intermédiaire L9 < 0.6
Surface vitrée
Perméabilité
…

## Slide 4
Contexte Réglementaire
Descriptif de la solution technique
Offres Fabricants et Démarche ErDF
Etude de cas
Synthèse

## Slide 5
Chaudière à condensation
Chauffage & ECS du logement
Micro-accumulée (24 à 35 kW)
Toutes marques de chaudières possibles
Tous types d’émetteurs possibles (radiateurs, plancher chauffant, vecteur air)
Kit photovoltaïque (PV)
Production d’électricité
Surface de 2 à 6 m²
1 à 3 panneaux ou 6 à 10 tuiles PV
Production d’EnR imposée par la RT 2012 (> 5 kWhEP/m²/an)
Electricité autoconsommée
Démarches administratives : 2 formulaires déclaratifs pour ErDF
Des atouts intrinsèques
Faible encombrement (dans le logement : chaudière uniquement, aucun encombrement au sol)
Peu de nuisance sonore à l’intérieur comme à l’extérieur
Coût d’entretien limité
Chaudière + kit photovoltaïque
Chaudière + panneaux PV (2 à 6 m²)

## Slide 6
La solution CD + kit PV intégrée dans la RT 2012
Titre V non nécessaire
Une solution compétitive :
Une solution plutôt adaptée à des maisons de petite & moyenne taille :
€
Dans les 8 zones climatiques :
Bbio ~ Bbiomax
Cep < Cepmax
Matériel compétitif (fourni-posé):
Chaudière : ~ 1000-1500 € HT
Kit PV : ~ 2000-2500 € HT
CD + kit PV : ~ 3000-4000 € HT
Respect de l’exigence EnR dépendant de la surface de la maison
Exemple en zone H1a,
orientation Ouest - ABM
Part EnR (kWhEP/m²/an)
SHONRT (m²)
~ 61m²
~ 145 m²
1 module
2 modules
SHAB

## Slide 7
Contexte Réglementaire
Descriptif de la solution technique
Offres Fabricants et Démarche ErDF
Etude de cas
Synthèse

## Slide 8
  5 fabricants disposent d’une offre kit PV destinée à la MI :
Des fabricants qui prescrivent leur kit PV en association avec une chaudière à condensation

## Slide 9
Kit photovoltaïque CLIPS’HOME de Clipsol (1/2)
COMPOSITION DU KIT
1 à 4 modules PV 250 (1,5 m²/module | 250 Wc/module)
1 micro-onduleur par panneau (situé sous le panneau)
1 disjoncteur, 1 parafoudre, câbles AC
Système d’intégration en toiture (option)
Compteur d’énergie et passerelle de communication (option)
Configurations de pose
S ’adapte à tous types de toiture (tuiles mécaniques, tuiles canal, tuiles plates, ardoises)
Calepinage en portrait et paysage
Autres modes de pose possibles : en surimposition, en toit terrasse, en brise-soleil

## Slide 10
COÛT ET MISE EN ŒUVRE
Prix estimatif installateur :
- 1 module : < 800 € HT
- 2 modules : < 1500 € HT
- Fourni/posé 2 modules : < 2000 € HT
Temps de pose : (source : Clipsol)
  - un capteur et son onduleur : 3h pour 2 p.
  - raccordement et coffret électrique : 3h
GARANTIES ET CERTIFICATIONS
Avis technique CSTB.
Rendement de production des cellules : 12 ans à 90%, 25 ans à 80%.
Garantie produit : 10 ans.
Kit photovoltaïque CLIPS’HOME de Clipsol (2/2)

## Slide 11
Kit photovoltaïque EVOLU’KIT d’Imerys (1/2)
COMPOSITION DU KIT
6 à 10 tuiles PV (0,5 m²/tuile, 66 Wc/tuile)
1 unique onduleur central
Coffret de protection AC, coffret de protection DC
S ’adapte à tous types de tuiles Imerys
Onduleur
Coffret de découplage
Attention: Evolution de la gamme: Passage en micro onduleurs (enphase) et en monocristallin

## Slide 12
COÛT ET MISE EN ŒUVRE
Tarif 2013 :
- Kit 6 tuiles : ~ 1650 € HT
- Kit 10 tuiles : ~ 2050 € HT
Temps de pose : (source : Imerys)
  - tuiles PV : 0,5h pour 2 p.
  - raccordement et coffrets électriques : 3-4h
GARANTIES ET CERTIFICATIONS
Avis technique CSTB.
Intégration et étanchéité : 20 ans (30 ans si associé avec des tuiles terre cuite Imerys)
Rendement de production des cellules : 25 ans à 80%, 30 ans à 70%.
Garantie produit : 10 ans.
Kit photovoltaïque EVOLU’KIT d’Imerys (2/2)

## Slide 13
Kit photovoltaïque V-SYS de Systovi (1/2)
COMPOSITION DU KIT
1 à 4 modules (1,5 m²/module | 250 Wc/module)
1 micro-onduleur par panneau (situé sous le panneau)
Boitier AC avec compteur d’énergie, câbles AC
Système d’intégration et étanchéité en toiture (option)
Configurations de pose
Pose possible en intégration, en surimposition ou au sol
Possibilité d’intégration avec tuiles ou ardoises

## Slide 14
COÛT ET MISE EN ŒUVRE
Prix public 2014 :
- Intégration 1 module : 1109 € HT
- Intégration 2 modules : 1639 € HT
- Surimposition 1 module : 858 € HT
- Surimposition 2 modules : 1194 € HT
Temps de pose : (source : Systovi)
  - un capteur et son onduleur : 2h pour 2 p.
GARANTIES ET CERTIFICATIONS
Pass Innovation CSTB (avis technique en cours).
Rendement de production des cellules : 12 ans à 90%, 25 ans à 80%.
Garantie produit :
- Composants Systovi : 10 ans.
- Micro-onduleurs : 25 ans.
Kit photovoltaïque V-SYS de Systovi (2/2)

## Slide 15
COMPOSITION DU KIT
1 à 4 modules (1,63 m²/module | 250 Wc/module)
1 micro-onduleur par panneau (situé sous le panneau)
Coffret de protection AC, câbles électriques
Système d’intégration et étanchéité en toiture
Passerelle de communication (option)
Configurations de pose
Pose en intégration de toiture
Tuiles galbées ou plates
Kit photovoltaïque SOLTERRE MICRO PV
de Terreal (1/2)

## Slide 16
COÛT ET MISE EN ŒUVRE
Prix public :
- Kit 2 modules : 2270 € HT
- Kit 3 modules : 2930 € HT
- Passerelle de communication : 400 € HT
Temps de pose : (source : Terreal)
  - 2 modules : 1h pour 2 p.
GARANTIES ET CERTIFICATIONS
Enquête de Technique Nouvelle (bureau de contrôle).
Rendement de production des cellules : 10 ans à 90%, 25 ans à 80%.
Garantie produit :
- Modules PV : 10 ans.
- Système d’étanchéité : 10 ans.
- Micro-onduleurs : 25 ans.
Kit photovoltaïque SOLTERRE MICRO PV
de Terreal (2/2)

## Slide 17
COMPOSITION DU KIT
1 chaudière à condensation & 1 kit PV
Chaudière à condensation :
- VITODENS 100 6,5-26 kW micro-accumulée
- VITODENS 222-F + ballon ECS 130 L
Kit photovoltaïque
- 1 à 3 modules (1,63 m²/module | 250 Wc/module)
- 1 micro-onduleur par panneau (sous le panneau)
- Accessoires électriques (coffret de protection, …)
Configuration de pose
Pose des modules PV en surimposition de toiture
Compatible toutes tuiles (à emboitement et ardoises)
Offre VITODENS + VITOVOLT de Viessmann

## Slide 18
Une solution encore peu connue des BET
Des BET en manque d’information technique :
Le taux d’autoconsommation (~ 100%) inconnu des BET
Des valeurs fabricants
parfois difficiles à obtenir
Des produits nouveaux, développés pour la RT 2012
Production PV pour atteindre la
part EnR obligatoire (5 kWhEP/m²/an)

## Slide 19
Un taux d’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque proche de 100%
Etude théorique réalisée à l’aide du logiciel ARCHELIOS (CRIGEN – août 2013)
 |  | H1a (Saint-Denis) |  |  | H2b (La Rochelle) |  |  | H3 (Nice) |  | 
 |  | Clipsol: 2*250Wc | Clipsol: 1*250Wc | Imerys: 10*66Wc | Clipsol: 2*250Wc | Clipsol: 1*250Wc | Imerys: 10*66Wc | Clipsol: 2*250Wc | Clipsol: 1*250Wc | Imerys: 10*66Wc
Part de la production autoconsommée | Janvier | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
 | Juillet |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chart: Consommation vs Production (zone H3)
| 1h00 | 2h00 | 3h00 | 4h00 | 5h00 | 6h00 | 7h00 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 23h00 | 24h00
Consommation | 315.1809 | 371.2795 | 464.5348 | 491.4788 | 488.3069 | 478.0279 | 489.4021 | 509.0974 | 509.0602 | 480.0336 | 472.3806 | 466.3252 | 486.9042 | 534.7997 | 615.1808 | 654.5322 | 631.5907 | 572.5671 | 466.7408 | 378.1756 | 332.6218 | 313.2191 | 306.4259 | 303.9455
2*250Wc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | 124 | 196 | 256 | 298 | 320 | 322 | 303 | 266 | 210 | 141 | 68 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0
10*66Wc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 148 | 229 | 294 | 337 | 359 | 361 | 342 | 302 | 243 | 166 | 82 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0
1*250Wc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 61 | 96 | 124 | 143 | 153 | 154 | 146 | 128 | 102 | 69 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
Chart: Consommation vs Production PV (zone H1)
| 1h00 | 2h00 | 3h00 | 4h00 | 5h00 | 6h00 | 7h00 | 8h00 | 9h00 | 10h00 | 11h00 | 12h00 | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 | 22h00 | 23h00 | 24h00
Consommation | 315.1809 | 371.2795 | 464.5348 | 491.4788 | 488.3069 | 478.0279 | 489.4021 | 509.0974 | 509.0602 | 480.0336 | 472.3806 | 466.3252 | 486.9042 | 534.7997 | 615.1808 | 654.5322 | 631.5907 | 572.5671 | 466.7408 | 378.1756 | 332.6218 | 313.2191 | 306.4259 | 303.9455
2*250Wc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 88 | 141 | 186 | 221 | 241 | 247 | 238 | 215 | 179 | 132 | 80 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0
10*66Wc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 107 | 168 | 221 | 259 | 281 | 288 | 278 | 252 | 211 | 158 | 97 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0
1*250Wc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 43 | 69 | 91 | 108 | 117 | 120 | 116 | 105 | 88 | 65 | 39 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0
En dehors des absences prolongées, l’électricité est entièrement consommée au sein du logement dans toutes les zones climatiques :

## Slide 20
Des MOA qui ont retenu ce couplage comme solution de référence pour leurs MI RT 2012 :
Un bon écho auprès des maîtres d’ouvrage
Résidence LES BRIGANTINES
Promoteur : Arauris
Le Grau-du-Roi (zone H3)
20 MIG (16 T3, 4 T4)
SHAB : 51 m² à 90 m²
Chaudière à condensation Atlantic
1 panneau PV Clipsol 250 Wc / MIG
1200 MI / an
Lotissement DES CHÊNES
CMI : Maine Construction
BET : ETC
Le Mans (zone H2b)
SHAB : 97 m²
Chaudière à condensation Atlantic
2 panneaux PV Clipsol 500 Wc
Premières réalisations :

## Slide 21
Un frein lié à l’installation en toiture moins présent qu’en solaire thermique
Une crainte liée à l’étanchéité de la toiture, comme en solaire thermique
Pas de coordination de chantier à prévoir :
Electricien
Couvreur / Installateur
Plombier chauffagiste
3 interventions indépendantes

## Slide 22
Simplicité des démarches administratives pour le raccordement en autoconsommation
Deux formulaires à transmettre à ErDF :
- ERDF-FOR-RAC_06E : formulaire classique de raccordement d’une maison neuve.
- ERDF-FOR-RAC_22E : raccordement d’une installation injectant par onduleur et de puissance inférieure à 36 kVA
Pas de compteur d’injection à installer.

## Slide 23
Contexte Réglementaire
Descriptif de la solution technique
Offres Fabricants et Démarche ErDF
Etude de cas
Synthèse

## Slide 24
Comparatif RT 2012 MI 80m²

## Slide 25
Comparatif RT 2012 MI 80m²

## Slide 26
Comparatif RT 2012 MI 80m²

## Slide 27: Exemple de Positionnement RT et Comparatif

## Slide 28: Comparatif / CET

## Slide 29
Contexte Réglementaire
Descriptif de la solution technique
Offres Fabricants et Démarche ErDF
Etude de cas
Synthèse

## Slide 30
Pour un promoteur

## Slide 31
Pour un promoteur

## Slide 32
Pour un bailleur

## Slide 33
Pour un bailleur

## Slide 34
Economie d’Exploitation: de quoi parle t on ?
Economie annuelle sur la facture d’électricité pour une maison de 120 m² en zone H1a
Une économie annuelle sur la facture d’énergie du même ordre que pour les autres solutions RT 2012 (zone H1a) :
MAISON DE 120 M² EN ZONE H1a | Sans PV | PV= 250 Wc | PV= 500 Wc | PV= 750 Wc
Consommation spécifique annuelle (kWh) | 4063 | 3830 | 3588 | 3370
Taux de couverture des besoins électriques | - | 5,7% | 11,7% | 17,1%
Facture d'électricité à l'année (en €) | 605,87 | 571,13 | 535,04 | 502,53
Economie en € | - | 34,74 | 70,83 | 103,34
L’atout réside dans l’autoconsommation quasiment totale de l’électricité PV au sein du logement.