## Slide 1: Réunion des bureaux d’études
19 mai 2015
Actualités sur les « déchets »

## Slide 2
Le nouveau régime des Installations de stockage de déchets inertes
La sortie de statut de déchet
La caractérisation des déchets dangereux
Les transferts transfrontaliers

## Slide 3
Installations de stockage de déchets inertes (ISDI)
Notes: <number>

## Slide 4: Installations de stockage de déchets inertes (ISDI)
1- Les évolutions réglementaires
2- L’état des lieux en région NPdC

## Slide 5: Le cadre réglementaire passé
Article L 541-30-1 du Code de l'Environnement, les ISDI sont soumises à autorisation administrative (décision du préfet, dossiers instruits par la DDTM).
  Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au décret 2006-302 du 15 mars 2006 (codifié aux articles R. 541-65 CE et suivants)
  Arrêté du 28 octobre 2010 modifié : admission, exploitation, cessation
Elle ne s'applique pas:
  aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation (compétence Préfet au titre de la législation des installations classées)
  à l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou à des fins de construction
  aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à un an/trois ans (transit, tri, regroupement)
Notes: <number>
Raison du changement :
1-Le rapprochement des régimes administratifs pour les stockages de déchets inertes et les autres stockages de déchets facilitera l’appropriation des outils par l’ensemble des acteurs, souvent concernés par les deux régimes distincts à ce jour.
2- Création du régime enregistrement
3- Cette modification est également appelée par des considérations liées à la compatibilité du régime antérieur des ISDI avec les nouvelles dispositions relatives à la participation du public (simple information des maires dans l’ancien cadre) et au souhait du gouvernement de simplifier le droit et les procédures

## Slide 6: Le nouveau régime
Trois textes datés du 12 décembre 2014 :
• Décret nomenclature No 2014-1501 du 12 décembre 2014
• Arrêté relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées
• Arrêté relatif relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement relevant de la rubrique No 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Publiés au JORF du 14/12/2014, applicables depuis le 01/01/2015

## Slide 7: Décret nomenclature
Création de la rubrique enregistrement 2760-3 (art. 1 et 6)
Création d’un pont entre le nouveau et l’ancien régime
Le régime enregistrement est légèrement modifié pour limiter (art. 2) :
  la durée d’exploitation,
  la quantité maximale de déchets stockés,
  la quantité annuelle de déchets,
  la nature des déchets stockés.
Pas de garantie financière (art. 5)
PI : suppression des anciennes dispositions (art. 3 et 4)
Applicabilité au 1er janvier 2015 (art. 7)

## Slide 8: L’arrêté de prescriptions E
Arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
• Dispositions générales
• Prévention des accidents et
des pollutions
• Conditions d’admission des
déchets
• Règles d’exploitation du site
• Utilisation de l’eau
• Émissions dans l’air
• Bruit et vibrations
• Déchets
• Surveillance des émissions
• Réaménagement du site
après exploitation
• Dispositions diverses

## Slide 9: L’arrêté de prescriptions E
Des dispositions simplifiées :
  mesures anti-feu minimales
  pas de contrôle sur les eaux
  mesures de rétention limitées à un bac de rétention
La nomenclature ne prévoit pas de seuil d’autorisation pour les ISDI. En revanche, toute installation en écart avec les prescriptions générales d’enregistrement basculera en procédure d’autorisation : ISDI en eau, éloignement insuffisant, etc.

## Slide 10
<number>
Le dossier d’enregistrement
Guide de justification de mars 2015: http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/sites/default/files/gesdoc/79029/Guide_%20justification_2760.pdf
Attention :
  Article 5 : établissement d’une étude géologique et hydrogéologique
  Mesure des retombées de poussières :
    par la méthode des jauges de retombées  norme NF X 43-014, nov. 2003,
    par la méthode des plaquettes de dépôt  norme NF X 43-007, déc. 2008.
Notes: <number>

## Slide 11: Arrêté d’admission des déchets
Arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées
Les conditions d’admission des déchets sont fixées par cet arrêté, au même titre que pour les autres installations traitant des déchets inertes
Les grands principes sont conservés :
  Vérification de la non dangerosité, le plus souvent par l’évaluation des propriétés de danger pour les déchets qui ne sont pas en liste positive
  Vérification de la traçabilité pour les déchets de la liste positive
  Si le déchet provient d’un site pollué, il peut être admis s’il est non dangereux et inerte
  Les déchets de carrière même inertes ne sont pas admis
  Les exploitants doivent déclarer les quantités stockées dans GEREP

## Slide 12: La liste positive des déchets inertes
10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre
15 01 07 Emballage en verre
17 01 01 Béton
17 01 02 Briques
17 01 03 Tuiles et céramiques
17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses
17 02 02 Verre
17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron
17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse
19 12 05 Verre
20 02 02 Terres et pierres

## Slide 13: Comparaison entre les anciens et les nouveaux textes
L’interdiction des stockages en contact avec l’eau est explicite
Une zone de déchargement doit être aménagée à cet effet
Une benne de tri pour les déchets indésirables est imposée
Une fois par an, une mesure des poussières est réalisée
Des limites de bruit sont fixées
L’exploitant réalise une déclaration sur GEREP (à partir des données 2015) et non plus sur papier à la préfecture

## Slide 14: Sortie de statut de déchet
Actualités et procédures

## Slide 15: Définitions : rappel
Article L 541-1CE : un déchet est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. ».
  La qualification de déchet détermine la réglementation applicable
  Il est essentiel de connaître la qualification avant toute cession à un tiers, transport, transfert, etc.

## Slide 16: Définitions : rappels
Déchet
Matière première secondaire (*) / matière première de substitution (CSR, etc.)
Sous-produit (*)
Résidu de production
Co-produit (*)
Déchet sorti du statut de déchet
Produit, substance, mélange, etc.
Déchet
Non déchet (« Produit »)
Termes utilisés dans les DDAE
Termes règlementaires
Si décret d’application

## Slide 17: Déchet : pourquoi ce statut ?
Le statut de déchet est nécessaire pour assurer leur bonne gestion via :
la responsabilité du producteur de déchet (L. 541-2)
l’encadrement administratif adapté des installations de traitement des déchets
  le régime ICPE
  la constitution de garanties financières
l’encadrement administratif des transferts transfrontaliers des déchets, principe de proximité (4 du L. 541-1)
le suivi des déchets en vue de leur prévention et leur valorisation (L. 541-7-1 et R. 541-43)
Source MEDDE, C. Dujardin, 19/03/2015

## Slide 18: Pourquoi sortir de ce statut ?
Le déchet est souvent perçu comme « pénalisant » par les professionnels qui soulèvent plusieurs enjeux :
enjeu d’image
enjeu de rupture de responsabilité
enjeu de simplification administrative et technique
  pour des installations de traitement
  pas de principe de proximité
  moins d’encadrement des transport, transferts transfrontaliers facilités (attention aux SSD nationales !!)
enjeu d’inéquité vis-à-vis des matières premières vierges (même si L. 541-33 et 34 répriment la « discrimination » dûe à la présence de déchets ou la « publicité » sur l’absence de déchet dans un produit)
Source MEDDE, C. Dujardin, 19/03/2015

## Slide 19: La procédure européenne
Directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets
  Article 5 : définit à partir de quel moment les substances ou objets résultant d'un processus de production dont l'objectif premier n'est pas la production de telles substances ou objets sont considérés comme des sous-produits et non comme des déchets
  Article 6 : définit à partir de quel moment certains déchets cessent d‘être des déchets, en définissant des critères de " fin de la qualité de déchet " qui assurent un niveau élevé de protection de l'environnement et un avantage sur le plan environnemental et économique

## Slide 20: La procédure européenne
  Règlement (UE) n° 715/2013 du 25/07/2013 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment les débris de cuivre cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
  Règlement (UE) n° 1179/2012 du 10/12/2012 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
  Règlement (UE) n° 333/2011 du 31/03/2011 établissant les critères permettant de déterminer à quel moment certains types de débris métalliques cessent d’être des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

## Slide 21: La procédure européenne
Autres « filières » envisagées :
Papiers et cartons : le second projet de règlement sur la sortie de statut de déchet a fait l’objet d’une motion de rejet le 5 novembre 2013. Abandon ou reprise des discussion ?
Les plastiques : pourraient  faire prochainement  l’objet  d’un règlementeuropéen  document technique validé en 2014.
Compostsetdigestatsdeméthanisation : abandon ou report,fauted’accordentrelesexpertsnationaux.
Pneumatiques : pas de besoin identifié au niveau européen.
Études prospectives sur les granulats issus de déchets du BTP, sur les huiles usagées et sur les CSR.

## Slide 22: La procédure nationale Statut de déchet
Article L. 541-4-3 du code de l’environnement
Un déchet cesse d'être un déchet :
  après avoir été traité dans une installation classée au titre de la police des ICPE ou de la police de l’eau
  après avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation,
  s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
    la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
    il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
    la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
    son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
  Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement.
4 conditions générales cumulatives
Des critères spécifiques
+

## Slide 23: La procédure nationale Statut de déchet
Demandes de sortie de statut de déchet formellement déposés, ou en phase avancée d’élaboration avec un dépôt officiel imminent :
Arrêté du 29/07/14 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion
Granulats recyclés en technique routière : Projet d’arrêté, reprenant le fond des guides SETRA traditionnels
Le projet d'arrêté de sortie du statut de déchet des résidus de distillation d'huiles usagées en plastifiant de bitumes est envisagé à court terme

## Slide 24: La procédure nationale Statut de déchet
Autres orientations :
arrêtés de sortie du statut de déchet génériques :
  combustibles (l'INERIS étudie actuellement la faisabilité d'un tel arrêté),
  Substances, mélanges ou articles issus d'une opération de régénération (première réunion avec les professionnels en avril 2015),
  tout ce qui est issu d'une opération de préparation à la réutilisation (type textiles, pièces de VHU, DEEE chez Envie, etc.) ;

## Slide 25: La procédure nationale Statut de déchet
Fixée par le décret n°2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet
Le demandeur : un ou plusieurs exploitants d’ICPE ou IOTA, leurs mandataires ou un mandataire unique.
Le dossier de demande (article D. 541-12-7) :
  Produit par le demandeur à ses frais
  Vise à démontrer ou justifier le respect des enjeux fixés au niveau législatif (respect des conditions du L. 541-4-3)
  Propose les critères pour vérifier le respect des conditions
  Propose le modèle et le contenu de l’attestation de conformité du déchet devenu produit
L’arrêté du 3 octobre 2012 fixe le contenu du dossier
L’arrêté du 2 août 2012 précise les principes du système de gestion de la qualité mentionné au D. 541-12-14 du code de l’environnement.

## Slide 26: Le formulaire Cerfa 14831
Formulaire 14831
annexe 1 : (informations nominatives relatives au demandeur
Notice explicative n°51686
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R24564.xhtml

## Slide 27: Autorité compétente
Sortie de statut de déchet de portée nationale, actée par un arrêté ministériel du Ministre chargé de l’environnement.
  La demande porte sur un type de déchet.
  Dossier de demande instruit par la DGPR
  Projet d'AM soumis pour avis à la Commission consultative sur le statut de déchet
Sortie de statut de déchet de portée locale, actée par un arrêté préfectoral.
  La demande porte sur un déchet spécifique (rare ou unique) valorisé dans une installation déterminée (procédé rare, breveté)
  Préfet du département dans lequel l’installation de valorisation est implantée
  Avis conforme du Ministre chargé de l’environnement
  Toutes les décisions sont portées à la connaissance de la Commission européenne
Notes: CCSD : 20 membres pour 3 ans : représentant des ministères (industrie, environnement, douanes, etc.), profession, experts, etc.

## Slide 28: En résumé…
Une installation souhaitant faire usage de la procédure de sortie de statut de déchet :
  est IOTA ou ICPE
  est certifiée ISO 9001 pour le traitement
  bénéficie d'un règlement ou d’un arrêté existant pour le déchet considéré, sinon elle effectue une demande
Si une demande est nécessaire:
  Demande de portée nationale en collaboration avec sa fédération
  Demande de portée locale si déchet ou traitement spécifique
  Projet à envisager pour le long terme, en concertation avec la branche professionnelle concernée

## Slide 29: Déchets dangereux
Rappels règlementaires

## Slide 30: Caractérisation des déchets
L. 541-7-1 : « Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets. »
Rappel : le guide INERIS de classement des déchets selon leur dangerosité de février 2013 peut utilement être utilisé en cas de doute sur un déchet donné
 http://www.ineris.fr/centredoc/drc-12-125740-06310-guide-classement-drc01-vf-2013-05-23-1369381501.pdf

## Slide 31: Caractérisation d’un déchet

## Slide 32: Évolution de la règlementation
Règlement 1357/2014 du 18/12/14
Mise en conformité des propriétés de dangers avec le règlement CLP
Références aux mentions de dangers Hxxx.
Propriétés de dangers H1 à H15  HP1 à HP15
Méthodes d’essais à utiliser correspondent à celles du règlement 440/2008 comme pour les substances et mélanges
Applicable au 1er juin 2015

## Slide 33: Transferts transfrontaliers de déchets
Actualités

## Slide 34: L’organisation actuelle
Les dossiers de notification sont envoyés à la DREAL pour instruction
  Rappel : bien respecter les dispositions de la note du 3 juillet 2013 sur les transferts transfrontaliers de déchets.
Les échanges techniques ultérieurs se font directement au niveau régional, avec la cellule DREAL en charge de l’instruction de ces dossiers
Les accords sont signés, par délégation du préfet des départements 59 et 62, directement par la DREAL

## Slide 35: Les TTD en Nord Pas de Calais
Il y a une forte demande, du fait de la frontière belge qui borde une partie du territoire
Il y a un peu plus de 400 dossiers de notification traités annuellement en NPDC
Une grande proportion à l’export
Deuxième plus grosse région française en termes de dossiers (~20%)

## Slide 36: Transfert des missions
Mise en place d’une structure nationale, basée à Metz
  Harmonisation des pratiques
  Centralisation des moyens
L’autorité compétente sera ainsi le ministre chargé de l'environnement
La structure sera opérationnelle d’ici 2016.
  Les dates de basculements de chaque région seront connues prochainement, et communiquées aux notifiants.

## Slide 37: Transfert des missions
Une application informatique (GISTRID) sera mise en œuvre, afin de permettre une dématérialisation des notifications, et éventuellement des documents de mouvements.
Les notifiants seront informés dès que possible des nouvelles dispositions et des modalités de basculement région/ministère.