## Slide 2
Sommaire
  De nouveaux textes européens
  Textes français au 1er juin 2015
  Les outils
  Exemples

## Slide 3
De nouveaux Textes Européens
Règlement (CE) n° 1907/2006 du 18/12/2006 dit REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) entré en vigueur en juin 2007
Règlement 1272/2008 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges dit règlement CLP pour Classification, Labelling, Packaging (entrée en vigueur progressive entre 2010 et le 1er juin 2015)
Directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 Seveso 3 (entrée en vigueur au 1er juin 2015)

## Slide 4
Incidences du Règlement CLP
Modifications de terminologie
Préparations  Mélanges
Dangers répartis en Classes et Catégories de dangers
Phrases de risques en R  Mentions de danger en H ou EUH
Exemple : le chlore
Phrases de risques : R 23 (toxique) et R 50 (très toxique pour les organismes aquatiques).
Mention de dangers CLP : H 331 (toxique aigu catégorie 3) et H 400 (toxique pour les organismes aquatiques catégorie 1).

## Slide 5
Incidences du Règlement CLP

## Slide 6
Incidences du Règlement CLP (Toxiques)
Source : Rapport d’étude INERIS DRC-10-109988-01384C pour le Ministère de l’Ecologie

## Slide 7
Incidences du Règlement CLP
Source : Rapport d’étude INERIS DRC-10-109988-01384C pour le Ministère de l’Ecologie

## Slide 8
Incidences du Règlement CLP (Liquides Inflammables)
Détermination du point d’éclair inchangée
Seuils passant de 21 à 23°C (+ prise en compte du point initial d’ébullition) et de 55 à 60°C

## Slide 9
Sommaire
  De nouveaux textes européens
  Textes français au 1er juin 2015
  Les outils
  Exemples

## Slide 10: Nouvelle architecture juridique (entrée en vigueur au 01/06/2015)
Règlement CLP et Directive Seveso 3
Niveau législatif
Niveau réglementaire
Décrets
Arrêtés
Loi DADDUE (16/07/2013)
Articles L.515-32 à L.515-42 du code de l’environnement : Principes généraux de transposition de la directive Seveso 3
= Section 9 du code de l’environnement
Décret du 03/03/2014
Articles R.515-85 à R.515-100 du code de l’environnement : Définition des modalités d’application des obligations Seveso
= Section 9 du code de l’environnement
Arrêté du 26/05/2014 (ex AM 10/05/2000)
Détail des procédures de mise en oeuvre des obligations Seveso
Décret du 03/03/2014
Articles R.511-9 à R.511-12 : Règle de cumul et nomenclature des ICPE (classification CLP et seuils Seveso)

## Slide 11: Nouvelle architecture juridique (entrée en vigueur au 01/06/2015)
Règlement CLP et Directive Seveso 3
Niveau législatif
Niveau réglementaire
Décrets
Arrêtés
Articles L.515-32 à L.515-42 du code de l’environnement Introduction du principe des obligations SEVESO
recensement, PPAM, EDD, SGS, POI, information du public
Articles R.515-85 à R.515-100 du code de l’environnement Procédures, délais et périodicités
Arrêté du 26/05/2014
Modalités de réalisation du recensement des substances, méthodologie d’analyse des risques,contenu du SGS, contenu de l’étude de dangers
Articles R.511-9 à R.511-12 du code de l’environnement
Nomenclature (511-9), substances et mélanges (511-10  rubrique 4000) Seuils haut et bas (511-10), règle de cumul (511-11), priorisation de classement dans les rubriques (511-12)

## Slide 12: Nouvelle architecture juridique (entrée en vigueur au 01/06/2015)
A venir
Arrêtés Ministériels sectoriels à réviser (mise en conformité avec les nouvelles rubriques et mentions de dangers)
 Objectif de révision à prescriptions constantes

## Slide 13
Nouveau Classement ICPE
Objectifs généraux
Adaptation de la nomenclature au règlement CLP et à la nouvelle annexe I de la directive Seveso 3, en étant le plus fidèle possible
Nomenclature autoportante, reprenant dans un document unique l’ensemble des seuils et régimes applicables aux ICPE

## Slide 14: Nouveau Classement ICPE
Création des rubriques 4xxx relatives aux substances et mélanges concourant au statut Seveso (maintien des rubriques 1xxx résiduelles pour les autres cas)
Suppression du régime AS – remplacement par des quantités seuils haut et bas mentionnées dans les rubriques (4100-4799, 2760-4, 2792)
Les activités ne sont plus mentionnées dans les rubriques 4xxx (exception : 4210 et 4220 – produits explosifs) : les activités relèvent désormais seulement des rubriques 3xxx, 1xxx... et les installations relèvent du double classement substance + activité

## Slide 15
Structure des rubriques 4xxx calée sur l’ordre des dangers dans la directive Seveso
Rubriques 4000 |  |  |  |  |  |  |  | 
40xx | 41xx | 42xx | 43xx | 44xx | 45xx | 46xx | 47xx | 48xx
4000 Définitions générales 4001 Seuils haut et bas par cumul | Toxiques (Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Toxicité spéci- fique pour certains organes cibles (STOT)) | Explosibles | Inflam- mables (Gaz, Aérosols, Liquides) | Autoréactifs Peroxydes organiques Solides et Liquides pyropho- riques Solides et Liquides comburants | Dangereux pour l’environ- nement (Aigus Cat. 1 Chroniques Cat. 1 et 2) | Autres dangers Seveso (EUH 014 Substances émettant des gaz inflam- mables en cas de contact avec l’eau EUH 029) | Nommément désignés (avec quantités seuils propres) | Nommément désignés (utiliser les quantités seuils génériques) Houille, coke, lignite... GES Fluorés…
Nouveau Classement ICPE

## Slide 16
N° | Désignation de la Rubrique | Régime | Rayon
4510 | Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t | A D | 1
Nouveau Classement ICPE

## Slide 17
Classement ICPE
et Statut « SEVESO »
Applicable au 1er juin 2015
Double approche
Classement de chaque ICPE  rubrique 4000 et règle de hiérarchisation
Détermination du statut « SEVESO »

## Slide 18
Rubrique 4000
 Définition et classification des substances et mélanges dangereux
Substances et mélanges : renvoi au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Produits non couverts par CLP (cf page suivante) :
  affectation aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou à la substance ou au mélange dangereux désigné le plus proche
  assimilation à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique

## Slide 19
Rubrique 4000
 Définition et classification des substances et mélanges dangereux
Produits non couverts par CLP (article 1er du règlement) :
produits R et D non mis sur le marché
(substances et mélanges radioactifs)
intermédiaires non isolés
déchets
médicaments
produits cosmétiques
denrées alimentaires

## Slide 20
Cas des Déchets
Classification
Harmonisation des méthodes de classification
Règlement (UE) n°1357/2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE
(application de la nouvelle classification au 01/06/2015)

## Slide 21
Cas des Déchets
Propriétés de dangers H1 à H15  HP1 à HP15
Méthodes d’essai à utiliser  celles du règlement 440/2008 comme pour les substances et mélanges (A noter que pour HP14 (écotoxique), on utilise encore l’annexe VI de la directive substance dans l’attente d’une étude en cours sur les incidences du changement de méthode d’essai).
 Méthode de classement ICPE des déchets en cours de définition par le Ministère

## Slide 22
Cas des mélanges sans FDS
Classification
(ex : bains de traitement
de surface)
Méthode forfaitaire
Exemple
des mélanges
dangereux
pour l’environnement
Future annexe du
Guide INERIS de juin 2014

## Slide 23
Classement ICPE
(au 1er Juin 2015)
Classement sous une rubrique de la nomenclature Règle de hiérarchisation (Art. R.511-12)
Chaque substance ou mélange dangereux (y compris déchets) participe au classement ICPE de l’établissement :
En priorité dans une rubrique 27.., 47.. ou 48..
Sinon : dans une rubrique générique (4100-4699)
Si plusieurs choix possibles : choisir la rubrique présentant le seuil minimal, par ordre de priorité décroissante : seuil haut le plus sévère, en cas d’égalité, seuil bas le plus sévère, en cas d’égalité seuil A le plus sévère, etc.

## Slide 24
Statut « SEVESO »
Applicable au 1er juin 2015
    Dépassement direct
    Règle de cumul

## Slide 25
Statut « SEVESO » (Article R.511-11 au 1er Juin 2015)
Définition des règles de dépassement seuils haut et bas
I. – Règle de dépassement direct seuils haut et bas  renvoi aux seuils définis pour chacune des rubriques 4000 (NB : certaines rubriques sans seuil bas)
Prise en compte dans les rubriques 4100 à 4699 des :
  substances ou mélanges dangereux non nommément désignés dans les rubriques 47xx, 2760-4 et 2792
  des déchets visés par les rubriques 2700 à 2799
  des substances visées par les rubriques 4800 à 4899

## Slide 26
Définition des règles de dépassement seuils haut et bas
II. – Règles de dépassement par cumul
 3 règles appliquées indépendamment pour les dangers pour la santé (Sa), les dangers physiques (Sb) et les dangers pour l’environnement (Sc)
“qx” : quantité de substance ou mélange dangereux “x” susceptible d’être présente dans l’établissement
“Qx,a” : quantité seuil bas ou quantité seuil haut mentionnée dans les rubriques avec priorité aux seuils des rubriques 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799
Statut « SEVESO » (Article R.511-11 au 1er Juin 2015)

## Slide 27
Statut « SEVESO » (Article R.511-11 au 1er Juin 2015)
Définition des règles de dépassement seuils haut et bas
II. – Règles de dépassement par cumul
pas de prise en compte dans les sommes Sa, Sb ou Sc des substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas

## Slide 28
Définition des règles de dépassement seuils haut et bas
II. – Règles de dépassement par cumul
Dangers des « substances » nommément désignées aux rubriques 2760-4, 2792 et 4700 à 4755
 Annexe 5 du guide INERIS de juin 2014
Statut « SEVESO » (Article R.511-11 au 1er Juin 2015)

## Slide 29
Annexe 5 du guide INERIS de juin 2014
Statut « SEVESO » (Article R.511-11 au 1er Juin 2015)

## Slide 30
Rubrique 4001
N° | Désignation de la Rubrique | Régime | Rayon
4001 | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul mentionnée au II de l’article R. 511-11. | A | 1
Soumet à autorisation (et par conséquent aux dispositions « SEVESO ») les installations soumises à déclaration mais qui remplissent les règles de cumul seuils haut et bas
Ex : stockages d’agropharmaceutiques avec 99 t sous la rubrique 4510 (DC) et 199 t sous la rubrique 4511 (DC)

## Slide 31: Textes attendus
Ordonnance modifiant les dispositions relatives aux PPRT
Aménagements pour les entreprises riveraines des sites à risque
Ajustements divers des dispositions (ex : procédure de modification simplifiée des PPRT)
Et surtout :
Les PPRT approuvés relatifs aux installations qui cesseraient d’être classées SEVESO seuil haut restent en vigueur, sauf si les risques ont diminué sensiblement, auquel cas le préfet peut réviser ou abroger le PPRT.

## Slide 32: Textes attendus
Arrêté Ministériel modifiant une série d’Arrêtés Ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature
Intégration de modifications mineures à droit constant
Points de contrôle périodique pour les quelques nouvelles IC classées DC
Soumission des produits autoréactifs aux dispositions déjà existantes pour les peroxydes organiques à risque et comportement similaires

## Slide 33: Textes attendus
Arrêtés Ministériels spécifiques à certaines rubriques de la nomenclature
1435 – Enregistrement
4330 – 4734 – Enregistrement
4735 (ex 1136) – Déclaration
…

## Slide 34
  Article L. 513-1 du code de l’environnement (modifié) :
  en cas de changement de classement ICPE du fait d’un changement de nomenclature ou d’un changement de classification des substances et mélanges dangereux, droit de continuer à exploiter sans faire de demande d’autorisation, sous réserve de se faire connaître auprès du préfet sous 1 an
  → applicable au changement de nomenclature qui entrera en vigueur le 1er juin 2015
  → applicable également aux changements ultérieurs de classification des substances ou mélanges dangereux (ATP...)
Bénéfice des Droits Acquis

## Slide 35
Sommaire
  De nouveaux textes européens
  Textes français au 1er juin 2015
  Les outils
  Exemples

## Slide 36
La Fiche de Données de Sécurité
FDS conforme aux dispositions du règlement n°453/2010 modifiant l’annexe II du règlement REACH
Fournie dans la langue officielle de l’Etat membre dans lequel la substance/le mélange est mis sur le marché
Fournie gratuitement sous format papier ou électronique

## Slide 37
La Fiche de Données de Sécurité
16 rubriques obligatoires dont :
  Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise
  Identification des dangers (Classification de la substance/du mélange)
  Composition/informations sur les composants

## Slide 38
La Fiche de Données de Sécurité

## Slide 39
La Fiche de Données de Sécurité

## Slide 40
La Fiche de Données de Sécurité

## Slide 41
La Fiche de Données de Sécurité

## Slide 42
La Fiche de Données de Sécurité

## Slide 43
La Fiche de Données de Sécurité

## Slide 44
La Fiche de Données de Sécurité

## Slide 45
Guide technique INERIS (Juin 2014)
http://www.ineris.fr/aida/sites/default/files/gesdoc/70566/Guide_technique%20_version_Juin_2014.pdf

## Slide 46
Guide technique INERIS (Juin 2014)
Pages 24 à 26

## Slide 47
http://www.seveso3.fr/
Outil Ministère  statut SEVESO

## Slide 48
Sommaire
  De nouveaux textes européens
  Textes français au 1er juin 2015
  Les outils
  Exemples

## Slide 49
Exemple 1
(Guide INERIS juin 2014)
Erratum sur AIDA : « lire acide chlorhydrique gazeux » (soit chlorure d’hydrogène gazeux et donc non liquéfié)

## Slide 50
Etape 1 : inventaire qualitatif
Chlorure
d’hydrogène
4130.3
Exemple 1
(Guide INERIS juin 2014)

## Slide 51
Exemple 1
(Guide INERIS juin 2014)

## Slide 52
Exemple 1
(Guide INERIS juin 2014)

## Slide 53
Chlorure d’hydrogène
4130.3
Exemple 1
(Guide INERIS juin 2014)

## Slide 54
Chlorure
d’hydrogène
4130.3
Exemple 1
(Guide INERIS juin 2014)

## Slide 55
Quelques exercices
(Guide INERIS juin 2014)
Chlorure d’hydrogène
Ceci conduit à ne pas classer cette substance (40 t < seuil de classement de la 4431) quand bien même elle serait soumise à D sous l’une des autres rubriques.
4130.3
4130.3

## Slide 56
Chlorure d’hydrogène
4130.3
Exemple 1
(Guide INERIS juin 2014)

## Slide 57
Classement de bains de traitement de surface
Substance A pure (H400/H410 ; M=1) : 2 t de stock
Mélange B (H400/H410 car contenant entre 25 et 50% de A) : 10 t de stock
Bain 1 (eau + B à 48%) : 130 t
Bain 2 (se charge de A durant l’utilisation avec concentration maxi de A à 19%) : 140 t
Bain 2 usagé en attente d’évacuation : 25 t
Exemple 2

## Slide 58
Exemple 2

## Slide 59
Exemple 2
Classement des bains de traitement de surface
Substance A pure (H400 / H410) : 2 t de stock
Mélange B (H400 / H410) : 10 t de stock
Bain 1 (H411) : 130 t
Bain 2 (H411) : 140 t + 25 t
Seuil bas : 12 / 100 + 295 / 200 = 1,47 (> 1)
Seuil haut : 12 / 200 + 295 / 500 = 0,59 (< 1)

## Slide 60
Exemple 2 bis
Même cas avec M = 10
Bain 1 : B à 48%  A pur présent à 24% (= 0,48 x 0,5)
D’où la classification du Bain 1 :
[A] x M > 25 %  H400/H410
Bain 2 : A maxi à 19%  H400/H410
Bain 2 usagé en attente d’évacuation : 25 t  H400/H410
 Seuil haut : 307 / 200 > 1

## Slide 61
Quelques installations à suivre
Traiteurs de surface
 prise en compte
  des stockages de matières premières,
  des bains,
  et des déchets (bains usagés notamment)

## Slide 62
Quelques installations à suivre
Traiteurs de surface
A noter que pour classer les bains
il existe les mêmes principes pour la toxicité pour l’homme
les industriels ont la possibilité de faire tester leurs bains (méthodes d’essais du règlement 440/2008 avec tolérances de variation des concentrations testées)
les tests antérieurs ne sont théoriquement plus valables compte tenu du nouveau règlement

## Slide 63
Quelques installations à suivre
Dépôts de produits agropharmaceutiques
 stockages avec 99 t sous la rubrique 4510 (DC) et 199 t sous la rubrique 4511 (DC) soumis à autorisation sous la rubrique 4001

## Slide 64
Quelques installations à suivre
Déchets : prise en compte
  des nouveaux critères de classification avec le cas particulier des déchets HP14
  des déchets chez le producteur (assimilés à des substances – cf Rubrique 4000)
  le cas échéant des résultats de la campagne d’analyse des professionnels

## Slide 65
Quelques installations à suivre
Campagne d’analyse des professionnels
Huiles claires, huiles noires, liquides de refroidissement non classables SEVESO
REFIOM et REFIDI classés en toxiques pour l’environnement à défaut d’analyses et de suivi des caractéristiques imposé par AP

## Slide 66
Quelques installations à suivre
Campagne d’analyse des professionnels
Solvants halogénés classés en toxiques pour l’environnement et en toxiques pour l’homme à défaut d’analyses et de suivi des caractéristiques imposé par arrêté préfectoral

## Slide 67
Quelques installations à suivre
Campagne d’analyse des professionnels
Eaux souillées, broyats d’emballages, déchets d’hydrocarbures, solvants non halogénés et déchets pâteux organiques non classés en toxiques (attention cependant au caractère inflammable) mais sous réserve d’analyses et de suivi des caractéristiques imposé par AP (pas de suivi imposé si classement SEVESO proposé par l’exploitant)

## Slide 68
Quelques installations à suivre
Les en-cours dans les tuyauteries d’usine
Gaz naturel, hydrogène,…

## Slide 69
Questions ?

## Slide 70
Questions ?
Comment va évoluer la mise à jour quinquennale des EDD de sites Seveso, en fonction des réflexions en cours, notamment sur les modélisations ?  cf position ci-dessous
Comment doit-on interpréter les phrases issues de la présentation de Seveso 3 par l’Administration : « Le réexamen quinquennal n’a pas pour objectif de suivre très finement les évolutions des dernières pratiques en terme de modélisation des effets. L’objectif n’est pas d’optimiser les résultats des modélisations, on se concentre sur la sécurité réelle sur les sites industriels ! »  si les données d’entrée des modélisations n’ont pas évolué, pas de nécessité de remodéliser.

## Slide 71
Questions ?
Quelles seront les attentes de l’Administration et où est mise la limite ?  cf ci-dessus : analyse au cas par cas
Quelle doit être notre position si une modélisation avec une mise à jour de l’algorithme utilisé donne des distances supérieures à celles obtenues dans la précédente EDD ?  si elle est présentée à l’administration, elle sera examinée (avec demande de réduction du risque à la source pour revenir dans l’épure du PPRT)
N’avons-nous pas de une obligation de conseil, et donc d’information, auprès de notre client, de l’Administration et du public ?  cf ci-dessus