## Slide 1: KIT DE DISPERSION
Domaine d’utilisation
En cas d’absence d’exutoire, le kit de dispersion est une solution pour l’évacuation des eaux traitées issues des dispositifs d’assainissement non collectif drainés, ou d’autre type de dispositifs agrémentés selon l’arrêté du 7 Septembre 2009. Il peut également être considéré comme étant une technique alternative utilisée pour l’évacuation des eaux pluviales. Cependant, la surface disponible sur la parcelle concernée peut être une contrainte pour la mise en place de celui-ci.
Caractéristiques
Le kit de dispersion est comparable à un exutoire par infiltration. Sa mise en place est par conséquent tributaire de la perméabilité du sol à infiltrer les eaux. On peut y distinguer deux catégories :
- Kit de dispersion à faible profondeur : A n’utiliser que dans la partie superficielle du sol, là où la perméabilité serait la plus importante. Dans certains cas, la mise en place d’un poste de relevage s’avérerait nécessaire.
- Kit de dispersion profond : Ouvrage pouvant être enterré plus ou moins profondément, permettant ainsi le passage de véhicules.
Kits de dispersion existants
Kits de dispersion à faible profondeur
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2010
Tranchées ou lit d’infiltration à faible profondeur | Kit dispersion-irrigation EPARCO
Cette technique consiste à réaliser des tranchées d’infiltration larges (0,70 m) ou lit d’infiltration dans la même conception que la filière d’assainissement proprement dite, soit des tuyaux d’épandage avec orifices dirigés vers le bas sur une couche de gravier 10/40 mm. Celles-ci sont dimensionnées en fonction de la perméabilité du sol et du nombre de pièces principales sur lequel est dimensionné le système d’assainissement amont | Ce kit est dimensionné pour 5 pièces principales et ne peut être mis en place qu’après un filtre compact à zéolite EPARCO. Celui-ci est constitué de 50 ml (2 x 25 ml) de drains perforés, avec orifices orientés vers le haut, dans une couche de pouzzolane. Ce système fonctionne sous pression (tuyau percé toujours plein) par l’intermédiaire d’un poste de relevage.
Avantages: - Peu coûteux - Selon la topographie du terrain, l’alimentation du système peut être gravitaire Inconvénients: - Pas de végétation racinaire aux abords - Circulation de charge lourde proscrite - Le cas échéant, mise en place d’un poste de relevage en amont - Surface de terrain devant être disponible | Avantages: - Conçu également pour les sols argileux - Mise en place d’une haie à 1 mètre du dispositif - Permet au végétaux adjacent un apport en eau Inconvénients : - Circulation de charge lourde proscrite - Mise en place d’un poste de relevage en amont - Peu de retour d’expérience (technologie novatrice)

## Slide 2
KIT DE DISPERSION
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2010
Kits de dispersion profonds
Tunnel GRAF | Tunnel GRAF
Ce dispositif permet l’infiltration des eaux tout en étant un lieu de stockage temporaire des eaux issues des dispositifs de traitement. Il s’agit d’un assemblage de tunnels préfabriqués (1,20 x 0,80 m), fermés par des cloisons aux extrémités et perforés sur ses côtés latéraux. Il se pose sur un lit de gravier de 10 cm et doit être recouvert d’un géotextile avant son recouvrement par de la terre végétale. Son dimensionnement est fonction de la perméabilité et est adaptable en fonction du nombre de pièces principales (PP). En moyenne, 8 à 14 tunnels seraient nécessaires pour 5 PP. | Ce dispositif permet l’infiltration des eaux tout en étant un lieu de stockage temporaire des eaux issues des dispositifs de traitement Il s’agit d’un ou d’une succession de dômes perforés de diamètre de 1,55 m et d’un volume de 900 litres. Les eaux à infiltrer arrivent par le haut du dôme et selon la perméabilité du sol, l’eau s’y infiltre plus ou moins rapidement. Quand le premier dôme est plein, le trop-plein s’écoule dans le dôme suivant grâce à un tuyau d’évacuation, et ainsi de suite. L’étude de sol reste primordiale pour le dimensionnement de ce dispositif.
Avantages: - Pose rapide (dispositif préfabriqué à emboîter et léger : 11 kg/tunnel) - Possibilité de circulation de véhicules (si au moins 50 cm de recouvrement) - Stockage temporaire des eaux à infiltrer - Peut être intéressant en cas de contrainte de surface Inconvénients: - Ne peut être installé en cas de remontée de nappe - Ne peut être installé s’il y a une connexion directe avec un captage en eau potable - Peu de retour d’expérience (technologie novatrice) | Avantages: - Pose rapide (dispositif préfabriqué de 30 kg) - Stockage temporaire des eaux à infiltrer - Peut être intéressant en cas de contrainte de surface Inconvénients: - Ne peut être installé en cas de remontée de nappe - Ne peut être installé s’il y a une connexion directe avec un captage en eau potable - Peu de retour d’expérience (technologie novatrice)