## Slide 1
LIT D’ÉPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Le lit d’épandage est utilisé dans le cas des sols à dominante sableuse où la réalisation des tranchées d’épandage est difficile. Le sol en place est utilisé comme système épurateur.
Le lit d’épandage est composé :
- 0,4 m de graviers lavés roulés (10-40)
- géotextile perméable
- 0,20 m de couche de terre végétale
Condition de mise en œuvre :
Avec ce dispositif, l’épandage souterrain est réalisé dans une fouille unique. Le lit d’épandage doit être le plus carré possible pour faciliter la répartition.
L’épandage de l’eau s’effectue par infiltration dans le sous-sol, à la fois par le fond de fouille mais également latéralement.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
B
A’
B’
5 m d’une habitation (conseillé)
3 m d’un arbre (conseillé)
35 m d’un puit pour l’alimentation en eau potable (obligatoire)
3 m des limites de propriété (conseillé)
Fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé
Boite de collecte
Ventilation secondaire avec extracteur statique ou éolien
Boite de répartition
Tuyaux pleins
2 coudes à 45°
Tuyaux perforés
Boite de bouclage
8 m maximum
30 m maxi

## Slide 2
LIT D’ÉPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR
Coupe longitudinale (B-B’) :
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Coupe transversale (A-A’) :
0,6 à 0,8 m max.
Pour atteindre la profondeur maximum, il faut ajouter une couche de gravier d’une hauteur entre 0 et 0,20 m entre la terre végétale et au dessus des drains.
Les matériaux utilisés doivent tous suivre les normes fixées par le DTU 64-1.
Dimensionnement :