## Slide 1: TOILETTES SECHES
Réglementation
Les toilettes dites sèches, autorisées par l’arrêté du 7 septembre 2009, ne doivent générer aucune nuisance pour le voisinage, ni de rejet liquide en dehors de la parcelle, et ne doivent pas entraîner de pollution des eaux superficielles ou souterraines. Elles doivent fonctionner sans apport d’eau de dilution ou de transport.
Les toilettes sèches sont constituées d’une cuve étanche recevant :
les fèces uniquement, traitées dans ce cas par séchage. Les urines doivent alors rejoindre la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères.
OU
les urines et fèces, traitées en commun et mélangées à un matériau organique afin de produire un compost.
Entretien
La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l’abri des intempéries.
Les sous-produits issus de l’utilisation de toilettes sèches doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Avril 2010
Tranchées d’épandage à faible profondeur
Lit d’épandage
Filtre à sable horizontal
Filtre à sable vertical drainé et non drainé
Tertre d’infiltration drainé et non drainé
Lit à massif de zéolithe
Dispositifs agrées par les ministères en charge de l’écologie et de la santé
Cuve
étanche
Cuve
étanche
Bac
à graisse
Situation 2
Fèces
Urines
Situation 1
Fèces + Urines
Eaux Ménagères
Apport de
Matériaux Organiques
Séchage
Compost
Valorisation à la parcelle
Notes: <number>

## Slide 2: TOILETTES SECHES
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Avril 2010
Notes: <number>