## Slide 1
FOSSE SEPTIQUE
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
La fosse septique ressemble schématiquement à la fosse toute eaux (FTE) mais elle ne possède pas obligatoirement de préfiltre en sortie de fosse. Dans ce cas, il sera nécessaire d’implanter un préfiltre qui collectera les eaux en sortie de FTE.
D’un point de vue fonctionnement, la fosse septique ne doit recevoir que les eaux vannes (des toilettes) car elle ne retient pas les graisses. Dans le cas où la fosse septique reçoit quand même toutes les eaux usées de l’habitation, un bac dégraisseur devra être installé en amont pour retenir les graisse et les huiles.
La présence du bac dégraisseur est très importante car il évitera le colmatage des drains par les graisses.
Tout comme la FTE, la fosse septique devra être munie d’une ventilation primaire et secondaire, et devra être vidangé au moins tous les 4 ans via les tampons accessibles au dessus de l’ouvrage.
De plus, la fosse septique, tout comme la FTE, devra être située en zone non carrossable pour limiter le déplacement des ouvrages.
Dimensionnement :
Habitation de 5 pièces principales : 1,5 m3
Habitation de 6 pièces principales : 2 m3
Habitation de 7 pièces principales : 2,5 m3
Canalisation Ø 100 mm
Canalisation Ø 100 mm
(possibilité de la placer à l’intérieur)
Bac à graisse
Fosse Septique
Préfiltre
Regard de répartition
Ventilation primaire
(Évent)
Ventilation secondaire
(extracteur)
Entrée des eaux prétraitées et vannes
ø 100 mm