## Slide 1
TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE
Le tertre d’infiltration est un dispositif hors sol non drainé qui nécessite généralement le relevage des eaux prétraitées. Il utilise le sable comme système épurateur et le sol comme milieu dispersant (système d’infiltration).
Condition de mise en œuvre :
Pour la création du tertre d’infiltration, le sol en place est décapé sur 10 cm de profondeur minimum pour ancrer le massif filtrant. Il y a également la possibilité de rehausser le niveau du terrain naturel pour mettre hors zone inondable ou bien de l’enterré de plus de 10 cm pour des raisons techniques et esthétiques.
Tous les matériaux utilisés pour la mise en place d’un assainissement non collectif, doivent répondre aux normes fixées par le DTU 64-1.
L’angle entre le sol naturel horizontal et les parois du tertre doit être inférieur à 30°.
Le tertre d’infiltration est un massif sableux sous le niveau de la canalisation et se compose :
- un géotextile perméable à l’eau et à l’air
- une couche de 0,70 m de sable siliceux lavé
- une couche de 0,20 m de graviers roulés lavés
- un géotextile perméable à l’eau et à l’air
- une couche de 0,20 m de terre végétale
Dimensionnement :
La surface minimale du tertre au sommet est de 20 m² pour 4 pièces principales, majorées de 5 m² par pièce supplémentaire.
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
B
35 m d’un puit (obligatoire) pour l’alimentation en eau potable
Pompe de relevage
(si nécessaire)
3 m des limites de propriété (conseillé)
5 m d’une habitation (conseillé)
3 m d’un arbre (conseillé)
A’
B’
Fosse toutes eaux avec préfiltre incorporé
Boite de collecte
Ventilation secondaire avec extracteur statique ou éolien
Boite de répartition
Tuyaux pleins
2 coudes à 45°
Tuyaux perforés
Massif dispersant
Terre végétale
Boite de bouclage
Tuyaux perforés
Pente du talus : 1/3

## Slide 2
TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE
Coupe longitudinale avec pompe de relevage (B-B’) :
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Mai 2009
Coupe longitudinale sans pompe de relevage (B-B’) :
Dalles d’ancrage
Coupe transversale (A-A’) :